# Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmětem dodávky je technické zařízení pro dokumentaci a komparaci povrchu slisovaných bloků drog.

Technické zařízení pro dokumentaci reliéfu

# Zadavatel požaduje vývoj a dodávku technického zařízení pro dokumentaci reliéfu povrchu obecně, především slisovaných bloků drog. Zařízení musí umožňovat dokumentaci reliéfu předmětů přímo, bez nutnosti pořizování silikonových či jiných odlitků, napařování povrchu kovovými vrstvami a pod. V řešení je požadována dodávka soupravy zařízení obsahující:

# Základní HW optickou část – zatemněnou komoru, kameru, osvětlení a příslušenství umožňující obsluhu bez nutnosti přestavování zařízení při výměně vzorků

# SW pro ovládání kamery, osvětlení a parametrů snímkování

# HW a SW pro zpracování obrazu – ukládání, obrazovou analýzu, srovnávání, export/import, spolupráce se vzdálenou SQL databází  a pod.

# Záruční servis a technickou asistenci při zavádění standardizované metody snímkování. Pozáruční servis

# Zařízení musí být dodáno v plném operačním stavu k okamžitému použití včetně všech ovládacích HW a SW prvků.

Specifikace

Zadavatel očekává, že dodavatel svou nabídkou v pravém sloupci splní minimální požadavky zadavatele uvedené v levém sloupci; všude kde je to možné uvede konkrétní hodnoty pro jím nabízené zařízení, nestačí vyplnit jen „ano“, „splněno“ a pod.. Zadavatel očekává, že tam, kde to bude relevantní, dodavatel doplní v pravém sloupci odkazy na  přílohy s úplnými technickými informacemi, doklady apod.

| Minimální technické požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
| 1. Základní HW optická část |
| 1.a) Zatemněná komora |  |
| velikost skenované plochy min. 170 x 220 mm |  |
| možnost snímání reliéfu hloubky 10 mm, horní plochy předmětu vysokého až 170 mm |  |
| manipulační stolek |  |
| manipulační stolek s metrickým x,y měřítkem v úrovni snímané plochy, nebude-li možno zajistit určení metrických rozměrů a koordinát softwarově viz bod 3.b) níže. |  |
| 1.b) Kamera |  |
| Digitální kamera pro snímání reliéfu v odstínech šedi |  |
| Optický a záznamový systém kamery musí umožnit snímání povrchu v koordinátách x=220 mmm y=170 mm z= 10 mm viz rovněž 3.b) níže |  |
| bitová hloubka obrazu 8 bit |  |
| Rozlišení 25 µm (25.10-6 m) na pixel (1 000 dpi) |  |
| Frekvence obnovy obrazu – viz bod 2. níže |  |
| SW ovládání zaostřovací roviny / nebo přímé snímání reliéfu |  |
| živý náhled snímané scény při změnách směru a intenzity osvětlení a výšky zaostření |  |
| 1.c) Osvětlení |  |
| boční lineární osvětlovače pro nasvícení celé snímané plochy |  |
| multispektrální osvětlení od 455 nm do 600 nm |  |
| multispektrální osvětlení nastavitelné plynule nebo v 5ti krocích, pokud změna v krocích uveďte vlnové délky jednotlivých kroků |  |
| 2. SW pro ovládání kamery, osvětlení a parametrů snímkování |
| 2.a) Ovládání kamery |  |
| Plné SW ovládání všech parametrů snímkování viz níže 2.c). |  |
| Automatická optimalizace pro dané, osvětlení - úhel, vlnová délka a pod. |  |
| 2.b. Ovládání osvětlení |  |
| Plné SW ovládání všech parametrů osvětlení: |  |
| intensity osvětlení / expozice kamery |  |
| úhlu osvětlení |  |
| vlnové délky osvětlení |  |
| 2.c) Obecné / společné požadavky |  |
| SW umožňující snímání objektů / reliéfů v koordinátách min.: x=220 mmm y=170 mm z= 10 mm |  |
| Snímání reliéfu dle 1.b) výše v čase menším než 1 min. |  |
| Automatický mód nastavení všech parametrů snímkování, osvětlení a dalších pro dosažení optimálního obrazu co do rozlišení a kontrastu. a rovněž |  |
| Ruční mód nastavení klíčových parametrů, jako jsou: |  |
| předvýběr snímkované oblasti |  |
| rozlišení snímku |  |
| parametrů osvětlení |  |
| možnost uložení a použití uživatelských nastavení |  |
| Prohlížení detailu zkoumané scény – uživatelský zoom; živý obraz v reálném čase v rozlišení dle 1.b) výše |  |
| Prohlížení plného detailu zkoumané scény - živý obraz v reálném čase v rozlišení dle 1.b) výše |  |
| Dodavatel dodá instalační disk SW a rovněž nainstalovaný na PC/Pracovní stanici dle 3.a) níže. |  |
| SW dle bodu 2. může být dodán jak jako samostatná SW aplikace tak i společně se SW dle bodu 3.b) níže |  |
| 3. HW a SW pro zpracování obrazu |
| 3.a) HW: PC nebo pracovní stanice |  |
| Dodavatel je povinnen nabídnout takovou konfiguraci systému, která umožní bezproblémový chod SW podle bodu 2. a 3. Povinné součásti systému: |  |
| Dva fyzicky oddělené HDD – jeden pro instalované programy druhý pro ukládání dat. 128 GB SSD data + datový dle požadavků |  |
| Volný diskový prostor HDD pro ukládání dat uživatele 4 TB (RAID 1 pole). |  |
| DVD mechanika – víceformátová DVD čtečka/vypalovačka |  |
| Monitor s nativním rozlišením min. 2 500x1600 pixel, úhlopříčka min. 30“ |  |
| Rozhraní pro spojení s lokální i vzdálenou SQL databází (síťová karta) |  |
| Operační systém MS Windows |  |
| 3.b) SW pro zpracování obrazu |  |
| SW umožňující zpracování obrazů v koordinátách min.: x=220 mmm y=170 mm |  |
| Archivace nasnímaných obrazů |  |
| Funkce grafického editoru |  |
| Komparace a analýza pořízených obrazů |  |
| Srovnávání obrazů s využitím nastavitelné dělící roviny i v překryvovém módy s různým stupněm transparence |  |
| Práce s obrazem ve vrstvách - oddělení obrazových dat a popisků, měření atp |  |
| Měření délek, ploch, úhlů v metrickém systému |  |
| Dodavatel dodá instalační disk SW a rovněž nainstalovaný na PC/Pracovní stanici dle 3.a) výše. |  |
| SW dle bodu 3.b) může být dodán jak jako samostatná SW aplikace tak i společně se SW dle bodu 2. výše |  |
| 4. Zaškolení obsluhy, záruční servis a technickou asistenci při zavádění standardizované metody snímkování. Pozáruční servis |
| Dodavatel poskytne plné uživatelské zaškolení obsluhy zadavatele přímo na dodaném zařízení a konkrétních vzorcích, dle svého návrhu, nejméně však 4 x 2 hod pro 2 osoby zadavatele |  |
| Doba záručního servisu 3 roky |  |
| Dodavatel poskytne technickou asistenci při zavádění standardizované metody snímkování slisovaných balíčků drog dle své nabídky, nejméně však 20 konzultačních hodin po dobu 1 roku užívání. |  |
| Pokud technická asistence povede k úpravám / aktualizaci SW dle bodu 2. a / nebo bodu 3.b) dodavatel úpravu/aktualizaci nainstaluje a poskytne zadavateli k plnému využití. |  |
| Doba pozáručního servisu 5 let od skončení záruční doby |  |

Školení:

Dodavatel musí zaškolit obsluhu zařízení. Školení je požadováno podle popisu v technické specifikaci, kde není uvedeno, dodavatel poskytne úvodní zaškolení v rozsahu nezbytném pro pochopení všech funkcí jednotlivých položek dodávky. Součástí nabídky musí být specifikace obsahu a rozvrhu školení.

Dokumentace:

Nabídka musí obsahovat technickou specifikaci, obchodní brožury, letáky a dokumenty popisující technické parametry dodávky tak, aby hodnotící komise mohla bez jakéhokoliv dalšího dohledávání srovnat požadované a nabízené parametry.

Dodávku musí doprovázet plná instrukční sada návodů, manuálů v českém jazyce pro všechny její části. U všech zařízení je požadovaná image – kopie počátečního stavu (počátečního nastavení) operační instalace.

Instalace a uvedení do provozu

Součástí dodávky je doprava, instalace včetně instalace software a uvedení do provozu. Instalací se rozumí to, že dodavatel dodá na svůj náklad i nespecifikované drobné položky, které jsou nutné pro provoz jednotlivých částí dodávky i dodávky jako celek. Není přípustné, aby dodavatel požadoval další platbu za části, které jsou nutné pro provoz zařízení s tím, že nebyly výslovně specifikovány v technické specifikaci. Součástí nabídky musí být písemné prohlášení dodavatele, že instalaci a uvedení do plného operačního provozu zajistí.