K č.j. :	ZU-17-4/2015							Příloha č. 1 k ZD

Počet listů: 4

###### Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič

- Předmětem technických podmínek je pořízení požárního kontejnerového nosiče s nakládací plošinou v hmotnostní třídě S, určeného k nakládání a přepravě kontejnerů při provádění záchranných a likvidačních prací při odstraňování následků dopravních nehod (dále jen „PKN“).

- PKN splňuje (jak samostatně, tak v taktickém celku s nakládací plošinou) požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PKN včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla nebo v technickém průkazu.

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,

- předpisů ADR FL,

- uvedené v těchto technických podmínkách.

- Pro konstrukci PKN jsou závazné následující body přílohy č. 1 k vyhl. č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. Jde o bod 2, 7 až 8, 11 až 27,30 až 34, 36 až 39, 42 a 43 Níže uvedené body se upřesňují následujícím způsobem:

3.1. K bodu 8 přílohy č. 1

NA je vybaven úchyty pro uložení následujících položek požárního příslušenství:

a)	lékárnička velikost II 	1 	ks,

b)	reflexní vesta červená s nápisem „HASIČI“ 	2  	ks,

c)	ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 	2 	ks,

d)	ruční vyprošťovací nástroj 	1 	ks,

e)	rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12 	párů,

f)	vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy 	2 	ks,

g)	přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 	1 	ks

h)	dopravní výstražný kužel 	2 	ks.

Požární příslušenství je součástí dodávky

3.2. K bodům 11 až 13 a 17 až 19 přílohy č. 1

PKN je v dosahu velitele a strojníka vybaven digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 v rádiové síti Pegas s příslušnou montážní sadou a příslušenstvím v souladu s technickými podmínkami TP-STS/14-2008 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“ vydanými MV-GŘ HZS ČR (viz příloha č.6 ZD).

3.3. K bodu 16 přílohy č. 1

PKN je vybaven osvětlením prostoru pro manipulaci s požárním kontejnerem.

3.4. K bodům 20 až 22 přílohy 1

PKN je v kabině osádky (s jednou řadou sedadel) vybaven:

a) sedadly pro nejméně dvě osoby (pro velitele a strojníka) a sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy,

b) v dosahu velitele prostorem pro bezpečné uložení dokumentace ve formátu A4,

c) dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny,

d) klimatizací a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě,

e) autorádiem,

f) v zorném poli strojníka (řidiče) navigací určenou pro nákladní automobily s displejem nejméně 4 palce, s mapovou výbavou pro českou republiku, v jazyce českém a s bezplatnou aktualizací,

g) v místě dostupném z místa velitele ručním hledacím světlometem s kabelem napojeným na elektrickou soustavu podvozkové části.

3.5. K bodu 23 přílohy č. 1

PKN je vybaven zvláštním výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova, jeho světelná část je opatřena zábleskovým zdrojem světla s možností přepínání modré a oranžové barvy. Montáž tohoto zařízení je uvedena v osvědčení o registraci vozidla. Montáž musí odpovídat podmínkám Z. 56/2001 Sb..

3.6. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu PKN je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

3.7 K bodu 37 přílohy č. 1

Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky a nápis „HASIČI“ nebo znak HZS ČR doplněný textem „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR“ je umístěn na přední části kabiny osádky. Pro nápis jsou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový. Označení dislokace jednotky je:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR

HLUČÍN

- Podvozková část PKN  má čtyři hnací nápravy vybavené uzávěrkami nápravových a mezinápravových diferenciálů.

- Kola jsou vybavena pneumatikami s označením na bočnici pneumatiky výrobcem M+S nebo MS nebo M/S nebo MS a terénní (vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 21, odst.13) (případně prohlášení výrobce výrobku, že splňuje M+S).

- PKN je vybaven zařízením ABS.

- PKN  je vybaven digitálním tachografem.

- PKN má volant s možností nastavení sklonu a výšky. Na podlaze jsou vyjímatelné omývatelné koberce.

- PKN je vybaven palivovou nádrží umožňující dojezd plně naloženého PKN na vzdálenost nejméně 600 km.

- PKN je vybaven nejméně jednou schránou pro uložení příslušenství podvozku.

- Součástí PKN je plnohodnotné náhradní kolo s pneumatikou a veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola, dále povinná výbava motorového vozidla stanovená právním předpisem.

- Zadní část PKN je v prostoru rámu vybavena tažným zařízením s možností náklonu tažného zařízení pro připojení přívěsu o celkové hmotnosti 18 000kg.

- Pro PKN je použit automobilový podvozek:

    - kategorie 3 terénní – svými parametry splňující vyhlášku 341/2002 Sb. příloha 18, písmeno F,

    - se světlou výškou pod nápravami v zatíženém stavu nejméně 250 mm

    - s brodivostí nejméně 1500 mm a to při jízdě klidnou vodou dle TP-STS/16/2011 vydaným MVČR GŘ HZS ČR,

    - vybavený akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah,

    - s nosností pro hmotnost nakládaného a přepravovaného kontejneru nejméně 16 000kg,

    - s konstrukční rychlostí nejméně 80 km/hod,

    - umožňující celkovou výšku PKN při provozní hmotnosti v nejvyšším bodě nejvíce 4 200 mm,

    - s provedenou antikorozní ochranou.

- PKN je vybaven kontejnerovou technologií podélně uloženého jednoramenného háku pro práci s kontejnery s výškou oka 1 570 mm.  Nakládací mechanizmus PKN musí umožňovat naložení kontejneru, které používá zadavatel a které jsou vyrobeny podle normy DIN 30 722. Součástí dodávky je tzv. H rám pro manipulaci s ISO kontejnery.

- Konstrukce PKN umožňuje:

    - nakládací výkon nejméně 16 tun při použití H rámu pro manipulaci, přepravu a sklápění kontejnerů vzad včetně překládání na přívěs,

    - manipulaci s kontejnery celkové délky od 5 000 mm do 7 300 mm, s podélníky profilu „I“ 180 mm s vnější roztečí 1 060 mm,

    - úhel sklápění kontejnerů nejméně 50 stupňů,

    - zajištění háku gravitační západkou na střed oka kontejneru průměru 50 mm,

    - zajišťování kontejneru hydraulické kombiblok vnitřní/vnější s pneumatickým ovladačem a světelnou signalizací v kabině,

    - ovládání nakládacího mechanismu pneumatickým ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru,

    - nakládací mechanismus plně kompatibilní s kontejnery, které používá zadavatel, a jsou vyrobeny dle normy DIN 30 722,

- Kabina osádky je v zorném poli strojníka (řidiče) vybavena zařízením pro vizuální kontrolu polohy kontejneru při přiblížení PKN před jeho nakládáním a při jeho nakládání.

- S ohledem na možnost nasazení PKN mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

    - Bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení

    - Při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součástí a případně nářadí k úpravě výfukového soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při uplatnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry PKN. Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

###### Technická specifikace pro přepravní plošinu

- Předmětem technické specifikace je přepravní plošina flatrack (dále jen „PP“) určená pro přepravu paletovaného a kusového materiálu, přepravu jednoho kusu kontejnerů v rozměrech ISO 1C, 1CC a pro přepravu provozuschopné, popřípadě poškozené kolové techniky, která svými rozměry a hmotností umožňuje naložení a bezpečné ukotvení na přepravní plošině.

- PP je vybavena hákovým závěsem a kluzáky pro manipulaci jednoramennými nosiči kontejnerů podle DIN 30 722 díl 1, 2 a dle DIN 14505 (systém 1 570 mm).

- Technická data PP:

- Rozměry :

Celková délka PP 			nejvíce   6 300 mm

Celková šířka PP				nejvíce   2 500 mm

Délka ložné plochy PP			nejméně 6 000 mm

Šířka ložné plochy PP			nejméně 2 400 mm

Jmenovitý průměr záchytného třmenu 	50 mm

- Hmotnosti :

Pohotovostní hmotnost PP s úplným příslušenstvím 	max. 2 400 kg

Užitečná hmotnost PP s úplným příslušenstvím		min. 14 000 kg

- Ostatní :

Počet upínacích prvků o nosnosti 8 000 kg	min. 4

Teplota prostředí 					min. -30°C až min. +40°C

PP vyhovuje těmto normám a předpisům : 	DIN 30 722

ČSN ISO 668

ČSN ISO 1496-5

ČSN 26 9344 - ISO 1161

STANAG 2413 MH

- Pro fixaci kontejnerů řady ISO 1C a 1CC je PP vybavena normalizovanými šroubovými připevňovacími zámky. Pro stohování kontejnerů nebo pro přepravu na železničním plošinovém vagónu je přepravní plošina vybavena 4 ks spodních normalizovaných rohových prvků dle normy ČSN 26 9344 - ISO 1161.

- Pro bezpečné umístění a upevňování materiálu a vozidel je přepravní plošina vybavena předními, bočními, podlahovými a zadními vázacími a kotvícími body.

- PP je vybavena dvěma uzamykatelnými schránami pro uložení příslušenství.

- Pro barevnou úpravu PP je použita červená barva RAL 3000.

Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.